## Slide 1: Kurzbericht Masterthesis
Markus Meyer/11.11.2014
Technische Universität München,
Fachgebiet Elektrische Energieversorgungsnetze
Einsatz von Holomorphic Embedding Load Flow zur Berechnung des deutschen Übertragungsnetzes
Benedikt Schmidt (benediktibk@aon.at)

## Slide 2: Gliederung
Holomorphic Embedding Load Flow (HELM) im Vergleich
Algorithmus hinter HELM
Berechnung des deutschen Übertragungsnetzes
Zwischenstand

## Slide 3: HELM im Vergleich
Bekannte Verfahren:
  Stromiteration
  Newton Raphson
  Fast-decoupled-load-flow
Nachteile dieser Verfahren:
  Kein Konvergenznachweis
  Konvergenz abhängig von Startwerten
Vorteil von HELM
  Konvergenz theoretisch bewiesen
Nachteil:
  Tradeoff zwischen Genauigkeit und Rechenzeit

## Slide 4: Algorithmus hinter HELM
Darstellung der Knotenspannungen als Funktionen in neu eingeführtem Parameter s
Entwicklung der Funktionen als Laurentreihen
Sukzessive Berechnung der Reihenkoeffizienten durch Koeffizientenvergleich
Auswertung der Funktionen an s = 1

## Slide 5: Berechnung des deutschen Übertragungsnetzes
Deutsches Übertragungsnetz liegt im Format für PSS SINCAL vor
Iterative Verfahren konvergieren nicht
Implementierung von HELM bisher nur HELM-Flow
Ziele
  Einlesen von von PSS SINCAL Netzen
  Berechnung der Knotenspannungen mithilfe von HELM
  Abspeichern der Ergebnisse im Dateiformat von PSS SINCAL

## Slide 6: Zwischenstand
Implementierung von HELM
Einlesen von PSS SINCAL Netzen
Abspeichern der Ergebnisse im PSS SINCAL Format
Berechnung des deutsche Übertragungsnetzes

## Slide 7
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.