## Slide 1: Kurzbericht Masterthesis
Markus Meyer/11.11.2014
Technische Universität München,
Fachgebiet Elektrische Energieversorgungsnetze
Implementierung und Evaluierung von Holomorphic Embedding Load Flow
Benedikt Schmidt (benediktibk@aon.at)

## Slide 2: Gliederung
Holomorphic Embedding Load Flow (HELM) im Vergleich
Algorithmus hinter HELM
Berechnung des deutschen Übertragungsnetzes
Zwischenstand

## Slide 3: HELM im Vergleich
Bekannte Verfahren:
  Stromiteration
  Newton Raphson
  Fast-decoupled-load-flow
Nachteile dieser Verfahren:
  Kein Konvergenznachweis
  Konvergenz abhängig von Startwerten
Vorteil von HELM
  Konvergenz theoretisch bewiesen
Nachteil:
  Tradeoff zwischen Genauigkeit und Rechenzeit

## Slide 4: Algorithmus hinter HELM
Darstellung der Knotenspannungen als Funktionen in neu eingeführtem Parameter s
Entwicklung der Funktionen als Laurentreihen
Sukzessive Berechnung der Reihenkoeffizienten durch Koeffizientenvergleich
Auswertung der Funktionen an s = 1

## Slide 5: Berechnung des deutschen Übertragungsnetzes
Deutsches Übertragungsnetz liegt im Format für PSS SINCAL vor
Iterative Verfahren konvergieren für den vorliegenden Lastfall nicht
Implementierung von HELM bisher nur in der kommerziellen Anwendung HELM-Flow
Ziele
  Einlesen von PSS SINCAL Netzen
  Berechnung der Knotenspannungen mithilfe von HELM
  Abspeichern der Ergebnisse im Dateiformat von PSS SINCAL

## Slide 6: Zwischenstand
Implementierung von HELM
Einlesen von PSS SINCAL Netzen
Abspeichern der Ergebnisse im PSS SINCAL Format
Berechnung des deutsche Übertragungsnetzes

## Slide 7
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.